## Slide 1: OPENCR
SOURCE Code

## Slide 2: Turtlebot3_core

## Slide 3: * Setup Function
- Initialize ROS node handle, advertise and subscribe the
topics (ROS 노드 핸들 초기화, 항목 광고 및 구독)
- Setting for Dynamixel motors
- Setting for IMU
- Init diagnosis (진단 시작)
- Setting for ROBOTIS RC100 remote controller and cmd_level
(ROBOTIS RC100 원격 컨트롤러 및 cmd_level 설정)
- Setting for SLAM and navigation (odometry, joint states, TF)
(SLAM 및 내비게이션 설정(모뎀, 조인트 상태, TF))

## Slide 4: Loop Function
uint32_t t = millis();
updateTime();
updateVariable(nh.connected()),
updateTFPrefix(nh.connected()),
*if
* endif
- ROS 연결 후 로그 메시지 전송
- RC100에서 데이터 수신
- 누름 버튼을 눌러 간단한 테스트 주행 여부를 점검
- IMU 유닛 업데이트
- 음파 데이터 업데이트
- ROS 연결 후 자이로 보정 시작
- LED 상태 표시
- 전압 업데이트
- 해당 시점에 통화 대기 중인 모든 콜백 호출
- 처리할 직렬 링크 시간 대기

## Slide 5: Callback function
cmd_level msg에 대한 콜백 기능
sound msg에 대한 콜백 기능
motor_power msg의 콜백 기능
reset(재설정) msg에 대한 콜백 기능

## Slide 6: Publish msgs
CMD Velocity data from RC100 : angular velocity, linear velocity (RC100의 CMD Velocity 데이터 : 각도 속도, 선형 속도)
IMU data: angular velocity, linear acceleration, orientation
(IMU 데이터: 각도 속도, 선형 가속, 방향)
Magnetic data (자기 데이터)
sensor_state: bumpers, cliffs, buttons, encoders, battery
(센서_상태: 범퍼, 절벽, 버튼, 인코더, 배터리)
version info (버전 정보)
battery_state (배터리_상태)
odometry, joint states, tf

## Slide 7: Update List
Update TF Prefix
Update the odometry(주행거리측정)
Update the joint states (연결상태)
CalcUpdateulate the TF
Update motor information

## Slide 8: Calculate List
Calculate the odometry(주행거리측정 계산)
Turtlebot3 test drive using push buttons
Update variable (initialization)
Wait for Serial Link( 시리얼 링크 대기)
Update the base time for interpolation(보간기본시간업데이트)
- ros::Time::now() implementation
- Time Interpolation function (deprecated) - 시간보간함수(감가됨)
Start Gyro Calibration
Send log message
Initialization odometry data(초기화주행거리측정 데이터 )
Initialization joint states data(초기화 조인트상태데이터)
Update Goal Velocity(목표속도업데이트)
Send Debug data

## Slide 9: Turtlebot3_core_config.h
- #include 지시어 (포함)
- #define 지시어 (정의)
- Callback function prototypes (콜백 기능 프로토타입)
- Function prototypes (프로토타입 기능)
- ROS NodeHandle (노드핸들 )
- ROS Parameter( ROS 매개변수)
- Subscriber ( 구독자)
- Publisher ( 출판인) :
// 범퍼, 절벽, 버튼, 암호기, 터틀봇3 배터리
// Version information of Turtlebot3(터틀봇3 버전 정보)
// IMU of Turtlebot3
// Command velocity of Turtlebot3 using RC100 remote controller (RC100 리모컨을 이용한 터틀봇3의 명령 속도)

## Slide 10: Turtlebot3_core_config.h
// Odometry of Turtlebot3 (터틀봇3의 주행거리측정/궤도)
//Joint(Dynamixel) state of Turtlebot3( 터틀봇3의 조인트(다이나믹셀) 상태
// Battery state of Turtlebot3( 터틀봇3의 배터리상태)
//Magnetic field ( 자기장)
- Transform Broadcaster ( 브로드캐스터 변환)
// TF of Turtlebot3
- SoftwareTimer of Turtlebot3 (터틀봇3의 소프트웨어타이머)
- Declaration for motor( 모터 선언)
- Calculation for odometry ( 주행거리측정 계산)
<bool init_encoder = true;
int32_t last_diff_tick[WHEEL_NUM] = {0, 0};
double last_rad[WHEEL_NUM] = {0.0, 0.0};>

## Slide 11: Turtlebot3_core_config.h
- Update Joint State (접속 상태 업데이트)
- Declaration for sensors (센서 선언)
- Declaration for controllers (컨트롤러 선언)
- Declaration for diagnosis ( 터틀봇 진단)
- Declaration for SLAM and navigation( SLAM 및 네비게이션 선언)
- Declaration for Battery ( 배터리 선언)
# end if

## Slide 12: TURTLEBOT3_WAFFLE.H
# define
WHEEL_RADIUS / WHEEL_SEPARATION / TURNING_RADIUS / ROBOT_RADIUS / ENCODER_MIN /
LINEAR_VELOCITY(max,min)선형속도/ ANGULAR_VELOCITY(max,min)각속도